Hatályos: 2011.12.23 -

16/2004. (X. 8.) KvVM rendelet

az egyes veszélyes anyagok elektromos
és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. §-a (4) bekezdésének ja) alpontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed

a) a háztartási nagygépek,

b) háztartási kisgépek,

c) információs (IT) és távközlési berendezések,

d) szórakoztató elektronikai cikkek,

e) világítótestek,

f) a helyhez kötött, nagyméretű ipari szerszámok kivételével az elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok,

g) játékok, szabadidős és sportfelszerelések, és

h) az adagoló automaták

kategóriákba tartozó elektromos és elektronikai berendezésekre (a továbbiakban: elektromos berendezés).

(2) E rendelet hatálya kiterjed az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklet A) pontjában felsorolt, részben vagy egészben az elemek és akkumulátorok visszavételéről szóló külön jogszabály hatálya alá tartozó elem, illetve akkumulátor áramforrással üzemeltetett vagy üzemeltethető berendezésre (a továbbiakban: elemmel működő készülék).

(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya:

a) a honvédelmi és nemzetbiztonsági célú elektromos berendezésekre,

b) a 2006. július 1-jét megelőzően az Európai Unió valamely tagállamában forgalomba hozott elektromos berendezés javítását és újrahasználatát szolgáló alkatrészekre, és

c) azon elektromos berendezésre, mely e rendelet hatálya alá nem tartozó dolog alkotórésze vagy tartozéka.

(4) E rendelet alkalmazásában elektromos és elektronikai berendezés a legfeljebb 1000 V váltakozó feszültségű, illetve 1500 V egyenfeszültségű árammal működő berendezés, amelynek rendeltetésszerű működése elektromágneses mezőktől vagy villamos áramtól függ, ideértve az elektromágneses mező, illetve villamos áram előállítását, mérését, átvitelét biztosító eszközöket is.

2. § (1) 2006. július 1. napjától nem hozható forgalomba olyan elektromos berendezés, amelynek homogén anyagaiban – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – ólmot, higanyt, hat vegyértékű krómot, polibrómozott-bifenilt (PBB), polibrómozott-difenil-étert (PBDE) 0,1 tömegszázalék vagy kadmiumot 0,01 tömegszázalék koncentrációértéknél nagyobb mennyiségben tartalmaz.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom nem vonatkozik

a) az ólom, a higany, a kadmium, a hat vegyértékű króm és a polibrómozott-difenil-éterek (PBDE-k) e rendelet mellékletében meghatározott alkalmazására;

b) az olyan elektromos berendezésre, amelyet 2006. július 1-jét megelőzően az Európai Unió valamely tagállamában már forgalomba hoztak.

(3) Az elemmel működő készülék gyártójának – a (4) bekezdés szerinti kivétellel – úgy kell megterveznie a készüléket, hogy abból a hulladékká vált elem, illetve akkumulátor könnyen eltávolítható legyen.

(4) A (3) bekezdésben foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni, amennyiben az energiaellátás folyamatos biztosítása, valamint az elemmel működő készülék elemmel, illetve akkumulátorral való folyamatos összeköttetése

a) biztonsági,

b) teljesítményi,

c) orvosi vagy

d) adattárolási

célból szükséges.

3. § (1) Az e rendeletben foglaltak megtartását a környezetvédelmi felügyelőségek ellenőrzik.

(2) A 2. § (1) bekezdésében foglalt tilalom megsértése, illetve a rendelet mellékletében meghatározott határértékek túllépése esetén külön jogszabály szerint hulladékgazdálkodási bírságot kell kiszabni.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

5. § Ez a rendelet

a) az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2003. január 27-i 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk (1) és (3) bekezdésének, 3. cikkének, 4. cikk (1)–(2) bekezdésének, valamint mellékletének;

b) az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való maximális koncentrációértékeinek meghatározása céljából a 2000/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. augusztus 18-i 2005/618/EK bizottsági határozatnak;

c) az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének a műszaki haladáshoz való hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2005. október 13-i 2005/717/EK bizottsági határozatnak;

d) az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének a műszaki haladáshoz való hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2005. október 21-i 2005/747/EK bizottsági határozatának;

e) a 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének az ólom alkalmazására vonatkozó mentességek tekintetében, a műszaki haladáshoz való hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2006. április 21-i 2006/310/EK bizottsági határozatának;

f) a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás érdekében a 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének a kristályüvegben található ólom alkalmazásai mentesítésének tekintetében történő módosításáról szóló, 2006. október 12-i 2006/690/EK bizottsági határozatának;

g) a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás érdekében a 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének az ólom és a kadmium alkalmazásai mentesítésének tekintetében történő módosításáról szóló, 2006. október 12-i 2006/691/EK bizottsági határozatának;

h) a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás érdekében a 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének a hatvegyértékű króm alkalmazásai mentesítésének tekintetében történő módosításáról szóló, 2006. október 12-i 2006/692/EK bizottsági határozatának;

i) az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. szeptember 6-i 2006/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikkének;

j) a 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének az ólom és a kadmium alkalmazásaira vonatkozó mentesítések tekintetében történő, a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítást szolgáló módosításáról szóló, 2008. január 24-i 2008/385/EK bizottsági határozatának;

k) a 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából, a száloptikai kommunikációs rendszerekben használt RIG Faraday-rotátorokban szennyeződésként előforduló ólomra vonatkozó mentesség tekintetében történő módosításáról szóló, 2009. június 4-i 2009/428/EK bizottsági határozatának;

l) a 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából, az ólom, a kadmium és a higany alkalmazásaira vonatkozó mentességek tekintetében történő módosításáról szóló, 2009. június 10-i 2009/443/EK bizottsági határozatának és

m) a 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének a tudományos és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából, a kadmium alkalmazásainak egyikére vonatkozó mentesség tekintetében történő módosításáról szóló, 2010. február 25-i 2010/122/EU bizottsági határozatának;

n) a 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének a tudományos és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából, az ólom, a higany, a kadmium, a hat vegyértékű króm, a polibrómozott bifenilek és a polibrómozott difenil-éterek alkalmazásaira vonatkozó mentességek tekintetében történő módosításáról szóló 2010. szeptember 24-i 2010/571/EU bizottsági határozatnak;

o) a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás érdekében a 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének az ólmot, illetve kadmiumot tartalmazó alkalmazások mentesítése tekintetében történő módosításáról szóló, 2011. szeptember 8-i 2011/534/EU bizottsági határozatnak

való megfelelést szolgálja.

Melléklet a 16/2004. (X. 8.) KvVM rendelethez

Mentesülő elektromos berendezések, a veszélyes anyag megengedett legnagyobb mennyisége és a mentesség határideje

|  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | I. Higanytartalomra vonatkozó mentességek |
| 2. | a) Egy végükön fejelt (kompakt) fénycsövekben használt higany, amelynek megengedett mennyisége (égőnként): |
| 3. | Típus | P Teljesítmény W | Maximális megengedett koncentráció | A mentesség határideje |
| 4. | Általános világítási célra szolgáló fénycső | P < 30 W | 5 mg | 2011. december 31-ig |
|  |  |  | 3,5 mg | 2012. december 31-ig |
|  |  |  | 2,5 mg | 2013. január 1-jétől |
| 5. |  | 30 W  P < 50 W | 5 mg | 2011. december 31-ig |
|  |  |  | 3,5 mg | 2012. január 1-jétől |
| 6. |  | 50 W  P < 150 W | 5 mg | mentesség ideje nincs korlátozva |
| 7. |  | 150 W  P | 15 mg | mentesség ideje nincs korlátozva |
| 8. | Általános világítási célra szolgáló, kör alakú vagy szögletes strukturális formájú, legfeljebb 17 mm csőátmérőjű fénycső | - | Nincs korlátozás | 2011. december 31-ig |
|  |  |  | 7 mg | 2012. január 1-jétől |
| 9. | Különleges rendeltetésű fénycső esetén | - | 5 mg | mentesség ideje nincs korlátozva |
| 10. | b) Két végén fejelt, általános világítási célra szolgáló fénycsövekben használt higany (fénycsövenként): |
| 11. | Típus | Ř Csőátmérő mm | Maximális megengedett koncentráció | A mentesség határideje |
| 12. | Normál élettartamú fénycső háromsávos fényporral, 9 mm alatti csőátmérővel (pl. T2) | Ř < 9 mm | 5 mg | 2011. december 31-ig; |
|  |  |  | 4 mg | 2012. január 1-jétől |
| 13. | Normál élettartamú fénycső háromsávos fényporral (pl. T5) | 9 mm < Ř  17 mm | 5 mg | 2011. december 31-ig |
|  |  |  | 3 mg | 2012. január 1-jétől |
| 14. | Normál élettartamú fénycső háromsávos fényporral (pl. T8) | 17 mm < Ř  28 mm | 5 mg | 2011. december 31-ig |
|  |  |  | 3,5 mg | 2012. január 1-jétől |
| 15. | Normál élettartamú fénycső háromsávos fényporral (pl. T12) | 28 mm < Ř | 5 mg | 2012. december 31-ig |
|  |  |  | 3,5 mg | 2013. január 1-jétől |
| 16. | Hosszú (legalább 25 000 óra) élettartamú fénycső háromsávos fényporral | - | 8 mg | 2011. december 31-ig |
|  |  |  | 5 mg | 2012. január 1-jétől |
| 17. | c) Egyéb kompakt fénycsövekben használt higany (fénycsövenként): |
| 18. | Típus | Ř Csőátmérő mm | Maximális megengedett koncentráció | A mentesség határideje |
| 19. | Egyenes halofoszfát fénycsövek (pl. T10 és T12) | 28 mm < Ř | 10 mg | 2012. április 13-ig |
| 20. | Nem egyenes halofoszfát fénycsövek | Bármely Ř | 15 mg | 2016. április 13-ig |
| 21. | Nem egyenes fénycsövek háromsávos fényporral, 17 mm feletti csőátmérővel (pl. T9) | 17 mm < Ř | nincs korlátozás | 2011. december 31-ig |
|  |  |  | 15 mg | 2012. január 1-jétől |
| 22. | Egyéb általános világítási célra szolgáló vagy különleges rendeltetésű lámpák (pl. indukciós lámpák) | - | nincs korlátozás | 2011. december 31-ig |
|  |  |  | 15 mg | 2012. január 1-jétől |
| 23. | d) Különleges rendeltetésű hidegkatódos fénycsövekben és külső elektródás fénycsövekben (CCFL és EEFL) használt higany, amelynek megengedett mennyisége (fénycsövenként/lámpánként): |
| 24. | Típus | L Lámpahossz mm | Maximális megengedett koncentráció | A mentesség határideje |
| 25. | Rövid | L  500 mm | nincs korlátozás | 2011. december 31-ig |
|  |  |  | 3,5 mg | 2012. január 1-jétől |
| 26. | Közepes hosszúságú | > 500 mm L  1 500 mm | nincs korlátozás | 2011. december 31-ig |
|  |  |  | 5 mg | 2012. január 1-jétől |
| 27. | Hosszú | > 1 500 mm | nincs korlátozás | 2011. december 31-ig |
|  |  |  | 13 mg | 2012. január 1-jétől |
| 28. | Egyéb kisnyomású kisülőlámpák | - | nincs korlátozás | 2011. december 31-ig |
|  |  |  | 15 mg | 2012. január 1-jétől |
| 29. | e) Általános világítási célra szolgáló, javított színvisszaadási mutatójú (Ra > 60), nagynyomású nátrium(gőz)lámpákban használt higany, amelynek megengedett mennyisége (égőnként): |
| 30. | Típus | P Teljesítmény W | Maximális megengedett koncentráció | A mentesség határideje |
| 31. |  | P  155 W | nincs korlátozás | 2011. december 31-ig |
|  |  |  | 30 mg | 2012. január 1-jétől |
| 32. |  | 155 W < P  405 W | nincs korlátozás | 2011. december 31-ig |
|  |  |  | 40 mg | 2012. január 1-jétől |
| 33. |  | P > 405 W | nincs korlátozás | 2011. december 31-ig |
|  |  |  | 40 mg | 2012. január 1-jétől |
| 34. | f) Egyéb általános világítási célra szolgáló nagynyomású nátrium(gőz)lámpákban használt higany, amelynek megengedett mennyisége (égőnként): |
| 35. |  | P  155 W | nincs korlátozás | 2011. december 31-ig |
|  |  |  | 25 mg | 2012. január 1-jétől |
| 36. |  | 155 W < P  405 W | nincs korlátozás | 2011. december 31-ig |
|  |  |  | 30 mg | 2012. január 1-jétől |
| 37. |  | P > 405 W | nincs korlátozás | 2011. december 31-ig |
|  |  |  | 40 mg | 2012. január 1-jétől |
| 38. | Nagynyomású higany(gőz)lámpákban (HPMV) használt higany | - | nincs korlátozás | 2015. április 13-ig |
| 39. | Fémhalogén (MH) lámpákban használt higany | - | nincs korlátozás | mentesség ideje nincs korlátozva |
| 40. | Az e mellékletben külön nem említett, különleges rendeltetésű egyéb kisülőlámpákban használt higany | - | nincs korlátozás | mentesség ideje nincs korlátozva |
| 41. | II. Ólom- és ólomvegyület-tartalomra vonatkozó mentességek |
| 42. | Típus | Maximális megengedett koncentráció m/m tömegszázalék | A mentesség határideje |
| 43. | Katódsugárcsövek üvegében használt ólom | nincs korlátozás | mentesség ideje nincs korlátozva |
| 44. | Fénycsövek üvegében használt ólom |  0,2 m/m % | mentesség ideje nincs korlátozva |
| 45. | Ólom a megmunkálásra szánt acél ötvözőelemeként, illetve galvanizált acélban |  0,35 m/m % | mentesség ideje nincs korlátozva |
| 46. | Ólom az alumínium ötvözőelemeként |  0,4 m/m % | mentesség ideje nincs korlátozva |
| 47. | Rézötvözet |  4 m/m % | mentesség ideje nincs korlátozva |
| 48. | Magas olvadáspontú, ólomtartalmú forraszanyagok (azaz olyan ólomötvözetek, amelyek legalább 85 tömegszázalékban tartalmaznak ólmot) |  | mentesség ideje nincs korlátozva |
| 49. | A szerverekben, az adattároló rendszerekben, a tárolási és elrendezési rendszerekben, a hálózati infrastruktúra kapcsoló-, jelző- és adatátviteli berendezéseiben, és a távközlési hálózatok hálózatkezelése során használt forrasztóanyagokban lévő ólom | nincs korlátozás | mentesség ideje nincs korlátozva |
| 50. | Elektronikus és elektromos alkatrészek, amelyek üvegben vagy kerámiában, de nem a kondenzátorokban, például piezoelektronikus berendezésekben lévő dielektromos kerámiákban, továbbá nem üveg vagy kerámia mátrixanyagokban tartalmaznak ólmot | nincs korlátozás | mentesség ideje nincs korlátozva |
| 51. | 125 V AC vagy 250 V DC vagy ennél magasabb névleges feszültségű kondenzátorokban használt dielektromos kerámiában lévő ólom | nincs korlátozás | mentesség ideje nincs korlátozva |
| 52. | 125 V AC vagy 250 V DC alatti névleges feszültségű kondenzátorokban használt dielektromos kerámiában lévő ólom | nincs korlátozás | 2013. január 1-jén lejár, ezt követően a 2013. január 1-je előtt forgalomba hozott elektronikus és elektromos berendezések pótalkatrészeiben használható |
| 53. | Ólom a fűtő, szellőztető, légkondicionáló és hűtő alkalmazásokban használt, hűtőközeget tartalmazó kompresszorok csapágycsészéiben és -béléseiben | nincs korlátozás | mentesség ideje nincs korlátozva |
| 54. | Integrált áramkörök vagy diszkrét félvezetők részét képező kondenzátorokban található ólom-cirkanát-titanát alapú dielektromos kerámiaanyagokban lévő ólom | nincs korlátozás | mentesség ideje nincs korlátozva |
| 55. | C-press rugalmas tűs csatlakozórendszerekben használt ólom | nincs korlátozás | A 2010. szeptember 24. előtt forgalomba hozott elektronikus és elektromos berendezések pótalkatrészeiben használható |
| 56. | Nem C-press rugalmas tűs csatlakozórendszerekben használt ólom | nincs korlátozás | 2013. január 1-jéig, ezt követően a 2013. január 1-je előtt forgalomba hozott elektronikus és elektromos berendezések pótalkatrészeiben használható |
| 57. | A hővezető modulok tömítőgyűrűjén bevonóanyagként használt ólom | nincs korlátozás | A 2010. szeptember 24. előtt forgalomba hozott elektronikus és elektromos berendezések pótalkatrészeiben használható |
| 58. | Optikai alkalmazásokban használt fehér üvegekben lévő ólom | nincs korlátozás | mentesség ideje nincs korlátozva |
| 59. | Reflexiós tényezőre vonatkozó követelmények céljára használt üveg filterekben és üvegekben használt kadmium és ólom | nincs korlátozás | mentesség ideje nincs korlátozva |
| 60. | Kettőnél több elemből álló, a mikroprocesszor kivezetései és tokja között kapcsolatot biztosító forrasztóanyagban lévő ólom, ha az ólomtartalom 80 és 85 tömegszázalék között van | nincs korlátozás | A 2011. január 1. előtt forgalomba hozott elektronikus és elektromos berendezések pótalkatrészeiben használható |
| 61. | Flip Chip integrált áramkörökben a félvezető süllyesztéke és hordozója között működőképes elektronikus kapcsolatot lehetővé tevő ólomtartalmú forraszanyag | nincs korlátozás | mentesség ideje nincs korlátozva |
| 62. | Az olyan vonalizzókban található ólom, amelyek csöve szilikát bevonatú | nincs korlátozás | 2013. szeptember 1-jéig |
| 63. | Ólom-halogenid a nagynyomású kisülő lámpák (HID) sugárzó anyagaként professzionális reprográfiai alkalmazásokban | nincs korlátozás | mentesség ideje nincs korlátozva |
| 64. | Ólom a szoláriumcsövek fényporában, mint például a BSP (BaSi2O5 :Pb) fényporokban, aktivátorként |  1 m/m % | mentesség ideje nincs korlátozva |
| 65. | Ólom és kadmium a zománc üvegre, például boroszilikát üvegre vagy nátronüvegre való felviteléhez használt nyomdafestékekben | nincs korlátozás | mentesség ideje nincs korlátozva |
| 66. | Ólom a csatlakozók kivételével a 0,65 mm vagy kisebb osztóközű, finom osztású (fine-pitch) komponensek felületén | nincs korlátozás | A 2010. szeptember 24. előtt forgalomba hozott elektronikus és elektromos berendezések pótalkatrészeiben használható |
| 67. | Korong- és síkmátrix alakú többrétegű kerámiakondenzátorok géppel készített átmenőfuratokba történő forrasztásához használt forrasztóanyagokban lévő ólom | nincs korlátozás | mentesség ideje nincs korlátozva |
| 68. | Ólom-oxid a felületvezető elektronkibocsátó kijelzőkben (SED) használt szerkezeti elemekben, nevezetesen a lezáró frittben és a frittgyűrűben | nincs korlátozás | mentesség ideje nincs korlátozva |
| 69. | A kristályüvegre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1969. december 15-i 69/493/EGK tanácsi irányelv I. mellékletében (1., 2., 3. és 4. kategória) meghatározott, kristályüvegben található ólom | nincs korlátozás | mentesség ideje nincs korlátozva |
| 70. | A 100 dB (A) és annál nagyobb hangnyomású, nagyteljesítményű hangszórókban használt transzduktorokban, közvetlenül a tekercsen található áramvezető anyagok elektromos, illetve mechanikus forrasztóanyagaként használt, kadmium alapú ötvözetek | nincs korlátozás | mentesség ideje nincs korlátozva |
| 71. | A higanymentes lapos fluoreszkáló lámpák forrasztóanyagában levő ólom (pl. folyadékkristályos kijelzőkben, illetőleg dísz- vagy ipari világításként használt) | nincs korlátozás | mentesség ideje nincs korlátozva |
| 72. | Az argon- és kriptonlézercsövek ablakszerelvényeiben használatos lezáró frittben levő ólom-oxid | nincs korlátozás | mentesség ideje nincs korlátozva |
| 73. | A transzformátorokban alkalmazott, 100 µm-es vagy annal kisebb átmérőjű vékony vörösréz vezetékek forrasztásához használt forrasztóanyagban lévő ólom | nincs korlátozás | mentesség ideje nincs korlátozva |
| 74. | A cermetalapú beállító potenciométer egyes alkatrészeiben lévő ólom | nincs korlátozás | mentesség ideje nincs korlátozva |
| 75. | A cink-borát üvegből készült burkolatban elhelyezett nagyfeszültségű diódák bevonatában lévő ólom | nincs korlátozás | mentesség ideje nincs korlátozva |
| 76. | III. Kadmium- és kadmiumvegyület-tartalomra vonatkozó mentességek |
| 77. | Egyszerhasználatos, szemcsés töltetű hőkioldókban lévő kadmium és vegyületei | nincs korlátozás | mentesség ideje nincs korlátozva |
| 78. | A villamos érintkezőkben lévő kadmium és vegyületei | nincs korlátozás | mentesség ideje nincs korlátozva |
| 79. | Az alumíniummal ötvözött berillium-oxid hordozókon használt vastag filmpasztában lévő kadmium és kadmium-oxid | nincs korlátozás | mentesség ideje nincs korlátozva |
| 80. | A szilárdtest-világítási vagy -kijelző rendszerekben használt színátalakító LED-ekben lévő kadmium | a fénykibocsátó terület egy négyzetmilliméterére eső kadmium-mennyiség < 10 µg | 2014. július 1-jéig |
| 81. | A professzionális audioberendezésekben használt analóg optocsatolók fotorezisztoraiban lévő kadmium | nincs korlátozás | 2013. december 31-én lejár |
| 82. | Reflexiós tényezőre vonatkozó követelmények céljára használt üveg filterekben és üvegekben használt kadmium és ólom | nincs korlátozás | mentesség ideje nincs korlátozva |
| 83. | Ólom és kadmium a zománc üvegre, például boroszilikát üvegre vagy nátronüvegre való felviteléhez használt nyomdafestékekben | nincs korlátozás | mentesség ideje nincs korlátozva |
| 84. | IV. Krómtartalomra vonatkozó mentességek |
| 85. | Abszorpciós hűtőgépek szénacél hűtőrendszerében korróziógátló szerként a hűtőközegben |  0,75 m/m % hat vegyértékű króm | mentesség ideje nincs korlátozva |